## Slide 1: סדנת מחולל בסיסית

## Slide 2: בשיעור זה נעבור על
חזרה על מחשבים ותוכנות
הרצת תרגיל במאמן
היכרות עם מחולל זירה
הדגמה

## Slide 3: מחשבים ותוכנות

## Slide 4: הרצת תרגיל
NASDAQ: ESLT | www.elbitsystems.com

## Slide 5: סד"פ הרצת תרגיל
מגש
לעלות PULL UP ולהדליק את המגש ולחכות כ 2 דק'
STU
לחיצה על החץ הירוק במחשב ה STU
מגש
להכניס סיסמא OP במגש.
IOS
INST
להכניס סיסמא IN באפליקציית instructor
INST
להעלות את המחולל, להריץ ולהפעיל תרגיל
לוודא שהבסיס נתונים נטען ולטעון תרגיל

## Slide 6: הכנסת סיסמא במגש
1. מדליקים את המגש (פול – אפ ולפטופ)
2. מחכים כ 2 דק'
3. לוחצים על החץ הירוק במחשב ה STU
4. מכניסים סיסמא "OP" במגש ולוחצים על כפתור המטוס
* למקרה והאפליקציה במגש לא עולה, כך נראית האפליקציה במגש

## Slide 7: הכנסת סיסמא ב INST
1. עוברים בפראגון למחשב ה INST
2. מכניסים סיסמא "IN"

## Slide 8
NASDAQ: ESLT | www.elbitsystems.com

## Slide 9
NASDAQ: ESLT | www.elbitsystems.com

## Slide 10: לחיצה על אשר ב IOS
1. עוברים בפראגון למחשב ה IOS
2. מעלים את התוכנות הבאות לפי הסדר: TviewBarak > Start_SE > Start_IOS
3. בחלון הצהוב לוחצים אשר (בלי שם משתמש וסיסמא)

## Slide 11: אופני פעולה ב'מחולל זירה'
3.תחקור:
בשלב זה נשחזר את האימון שנערך, על מנת להפיק לקחים ומסקנות.
2.הרצת תרגיל:
בשלב זה נשייך את עמדות המתאמנים לעמדת המדריך, ונפעיל את התרגיל.
1. הכנת תרחיש:
בשלב זה נבנה התרחיש שישמש כתרגיל לאימון.

## Slide 12: הרצת תרגיל במחולל
1. נפתח מסך הכניסה למחולל
2. לוחצים על הרצת תרגיל
3. בוחרים תרחיש מבנק התרחישים (דאבל קליק / אשר)
4. נפתח חלון נוסף עם הפרטים על התרגיל המיועד
5. לוחצים אשר

## Slide 13: הפעלת תרגיל
1. נפתח מסך העבודה במחולל
2. לוחצים קובץ ואז הפעלת תרגיל

## Slide 14: טעינה ב INST
1. עוברים בפראגון למחשב ה INST
2. מוודאים שאזור העניין השחור נטען במפה
3. לוחצים על אייקון סייר הישויות
4. בוחרים את האזור הרלוונטי לתרגיל
5. לוחצים טען תרגיל

## Slide 15: לחיצה על PLAY ב IOS
1. חוזרים בפראגון למחשב ה INST
2. במסך המחולל לוחצים על סימן ה PLAY
והתרגיל יתחיל לרוץ

## Slide 16: מסך המחולל

## Slide 17: הסבר על המחולל
1. - מפה מרכזית: הפן הדו-מימדי של הזירה.
2- כפתורי ניווט במפה: ניתן לנווט גם באמצעות ספייס+גרירה עם העכבר.
4- לשוניות מתחלפות: ניווט מפה/אובייקטים - עץ כוחות/יצירה.
5- כפתור שליטה במזג האוויר.
6- חלון הTView: הפן התלת מימדי של הזירה.

## Slide 18: דו מימד במחולל
בסנ"ת: בסיס נתונים ממנו נשאבים הנתונים
לייצוג התלת-מימדי. בתוך התחום הירוק
יופיעו בתים, צמחייה וכד' שלרוב לא
יופיעו מחוצה לו.
גדר הגבול: תיוצג בתלת מימד.

## Slide 19: הפעלת טריגרים
טריגר – תנאי להפעלת שלב בתוכנית.
בכדי להפעיל שלב יש להזיז את הטריגר לתוך
הריבוע השחור.

## Slide 20: תלת מימד במחולל
תמונת התלת מימד: תמונת פני הקרקע נגזרת מתצ"א, גובה הקרקע מנתונים.
מודלים תלת מימדיים (עצים ומבנים): מופיעים בד"כ רק בתוך הבסנ"ת.
זווית הסתכלות: לאיזה אזימוט הצופה מסתכל.
שדה ראייה (Field of View): זווית הקונוס שדרכו מסתכל הצופה על הזירה.